## Slide 1
Counter & Signal Tap
Song-Nien Tang
Department of Information & Computer Engineering
Chung Yuan Christian University
sntang@ice.cycu.edu.tw

## Slide 2: Altera FPGA Evaluation Board
up
module Counter (
dout,
clk,
rst,
en,
up
);
en
rst

## Slide 3: Clock Sources

## Slide 4: Lab. Contents
Counter
50 MHz
Osc.
Signal Tap
en
up
rst
dout[7:0]

## Slide 5: Starting a Project
請沿用Lab05(Counter)的Quartus Project進行今天的Lab08
請參考Lab05的投影片，但調整以下內容:
1. 重新設置Clock速度(constraint)
>> 執行Lab05投影片(p.p. 20~24)
>> Period改為20 ns (p.p. 22)
>> 記得再write SDC (p.p. 24)
2. 重新設置Pin Assignment
>> 執行Lab05投影片(p.p. 25, 26)
>> 此時的clk, rst, en, up四個訊號不可以隨便指定。
>> dout[7:0]仍可隨意指定(可保留你原本在Lab05的內容)
>> 請看下頁新的Pin設定

## Slide 6: Pin Assignment
即clk  接”PIN_G21”
en 接”PIN_J6”
rst 接”PIN_F1”
up 接”PIN_H5”

## Slide 7
Starting Signal-Tap Setting [1]
選定觀察的訊號:
>> 可直接選dout (8位元)，不用選個別的dount[x] bit

## Slide 8
Starting Signal-Tap Setting [2]

## Slide 9
Starting Signal-Tap Setting [3]
加大data的儲存量

## Slide 10
Starting Signal-Tap Setting [4]
小技巧:
如果前續步驟有誤，可以選取”Edit”>>”redo”

## Slide 11: Starting Signal-Tap Measurement
2. 接著按reset  Counter輸出設為初始值”0” !
1. 測試一開始，en先設為0，up設為1
3. 啟動signal tap測試，waiting for trigger
 之後才en設為1 >> 啟動trigger
up
en
rst
將測試waveform放大後可看到計數結果。
以上測試步驟可參考Lab_測試demo影片!
往後拉可看到最終計數至255，之後維持0。

## Slide 12
FPGA Design Flow
FPGA Design Flow
  Synthesis
  Implement Design
    Synthesis & Fittering
    Constraints & pin assignment
    IO setting (correct pin assignment)
  Post-Simulation (ModelSim-Altera)
  Generate bit-stream
  Configure Target Device
  Signal Tap Probing (It is not simulation!!)
1. Signal-Tap的測試結果 (p.p.11) (60%)
>> 有計數值出來但結果不完全正確
(正確值為0,1,…,255,之後維持0) (40%)
PS 計數值有暫態變化可以OK。
>> 有做實驗但完全測不出值來 (30%)
2. 執行狀況說明或心得 (10%)
>> 此即為報告內容 (5/31 午夜前)
檢查與報告(70%): 5/24、31(四) (一周緩衝)
(5/25) 課程出席 : (30%)
(每位同學做紀錄，分數以個人為單位)